- В схему включены два микроамперметра и два одинаковых вольтметра. Показания микроамперметров I1=100 мкА и I2=99 мкА; показание первого вольтметра U1=10 В. Найдите показание второго вольтметра U2.

Решение:

Обращаем внимание на то, что вольтметры одинаковые. Что это означает? Вольтметры устроены одинаково: материалы проводников, длина, сечение… То есть, электрическое сопротивление вольтметров одинаково.

По закону Ома .

Напряжения на вольтметрах известны, - это их показания. Из законов последовательного и параллельного соединения проводников найдем силы токов, текущих через эти вольтметры.

Отсюда

Ответ:

- Провод АВС изогнут так, что точки А, В и С находятся в вершинах правильного треугольника. К серединам сторон АВ и ВС подключена перемычка ЕF из провода с вдвое меньшей площадью сечения. К точкам А и С подано напряжение U=3 В. Найдите напряжение на перемычке EF.

Решение:

Кажется, что мало данных. Но, как обычно, можно ввести необходимые величины, которые в процессе решения сократятся. Что это за величины? Все кусочки провода одинаковы, только один участок отличается площадью поперечного сечения. Как в задаче, разобранной выше, можем сказать, что сопротивления участков AE, EB, BF, FC одинаковы. Давайте обозначим каждое такое сопротивление R. Тогда из формулы  следует, что сопротивление участка EF равно 2R. Найдем общее сопротивление этого соединения:

Сила тока в неразветвленной части цепи по закону Ома

По закону последовательного соединения получаем:

Ответ:

- Из проволоки сопротивлением R=25 Ом  сделано кольцо. Где следует подсоединить провода, подводящие ток, чтобы сопротивление кольца было r=4 Ом? Длина проволоки L.

Решение:

Разобьем мысленно кольцо на два участка, ограниченных подводящими проводами. Обозначим сопротивление более длинного участка R1, короткого участка – R2. Тогда в первом случае эти проводники соединены последовательно, во втором – параллельно. Запишем соответствующие уравнения:

Сведем систему к квадратному уравнению, решим его, получим выражение для R2. Поскольку , получим

Ответ:

- Рассчитать сопротивление электрической цепи, если
 R1=10 Ом, R2=8 Ом, R3=20 Ом,
 R4=15 Ом,  R5=2 Ом,  R6=15 Ом.

Решение:

Главное, - не ошибиться, какие участки соединены последовательно, а какие, - параллельно.

R1, R2, R5 соединены между собой последовательно. Их общее сопротивление Rо1= R1+R2+R5=20 Ом.

Этот участок соединен с резистором R3 параллельно.

Rо2 соединен последовательно с R4. Значит, Rо3= R02+R4=25 Ом.

И, наконец, с резистором R6 этот участок соединен параллельно:

Ответ:

- Два проводника соединены параллельно и подключены к сети постоянного напряжения. Длина первого проводника в 3 раза больше, а площадь его поперечного сечения в 9 раз больше, чем у второго. В проводниках выделяется одинаковая мощность. Во сколько раз удельное сопротивление первого проводника больше, чем второго?

Указание: главное, задаться вопросом, что одинаково, и не ошибиться в ответе на этот вопрос. Одинаково НАПРЯЖЕНИЕ (а не сила тока). Вспомните, на любой розетке 220 В…

- Электрокипятильник имеет две спирали. При включении одной из них вода в сосуде закипает через t1=10 мин, а при включении другой – через t2=20 мин. Через сколько минут закипит вода (в том же сосуде и той же массы), если обе спирали включить последовательно? Параллельно?

Указание: считайте, что сопротивление первой спирали во всех ситуациях одинаково и равно R1, второй спирали – R2. Напряжение, как и в предыдущей задаче, одинаково и равно U. Для нагревания одной и той же порции воды до кипения требуется одно и то же количество теплоты Q. Запишите четыре уравнения и решите систему.

- Какая мощность тока выделится на резисторе 3R, если на резисторе R она равна 4 Вт?

Решите эту задачу самостоятельно.

В задачах 8, 9в, 10 сначала требуется увидеть и использовать симметрию, разрывая точки равного потенциала, затем действуя стандартно, рассчитать сопротивление. В задаче 9а и 9б требуется «стянуть» мешающие проводки в очень короткие участки, после чего сопротивление цепи рассчитывается стандартно.

- Ребра тетраэдра из проволоки имеют одинаковые сопротивления 1 Ом. Напряжение между двумя вершинами равно 1 В. Найти сопротивление цепи между этими точками и все силы токов в цепи.

- Найдите сопротивление каждой из цепей, показанных на рисунках. Сопротивление каждого резистора R, сопротивлением соединительных проводов можно пренебречь.

- Найдите сопротивление между точками Аи В показанной на рисунке цепи. Сопротивление каждого из резисторов R.

Номер вашего варианта ДЗ = (остаток от деления на 4 вашего номера в списке группы) плюс один

ДЗ Вариант 1.

- Обмотка реостата сопротивлением 84 Ом выполнена из никелиновой проволоки с площадью поперечного сечения 1 мм2. Какова длина проволоки? Удельное сопротивление никелина равно 0,42 мкОм∙м.

- Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В, при этом сила тока в его обмотке равна 20 А. Каков КПД установки, если груз массой 1 т кран поднимает на высоту 19 м за 50 с?

- Найти напряжение на концах цепи, если амперметр показывает 2 А, а сопротивление резисторов R1=2 Ом, R2=10 Ом, R3=15 Ом, R4=4 Ом.

- В цепи сопротивление каждого резистора равно R. Найти общее сопротивление цепи.

- Какова напряженность поля в алюминиевом проводнике сечением 1,4 мм2 при силе тока 1 А? Удельное сопротивление алюминия равно 2,8∙10–8 Ом∙м.

ДЗ Вариант 2.

- Какой длины нужно взять никелиновую ленту, чтобы изготовить реостат сопротивлением 40 Ом? Удельное сопротивление никелина равно 4·10-7 Ом∙м, толщина ленты 0,5 мм, ширина 10 мм.

- Специальное устройство при помощи электродвигателя поднимает клеть массой 3 т на высоту 5 м за время 10 с. Определите КПД этого подъемника. если мощность его электродвигателя 16 кВт.

- Найти напряжение на резисторе R1, если амперметр показывает 3 А, а сопротивление резисторов R1=5 Ом, R2=30 Ом, R3=10 Ом, R4=6 Ом.

- В цепи сопротивление каждого резистора равно R. Найти общее сопротивление цепи.

- Сколько электронов проходит через поперечное сечение контактного провода трамвая за 1,6 с при силе тока 1000 А? Элементарный заряд e=1,6·10-19 Кл.

ДЗ Вариант 3.

- Медный провод длиной L имеет сопротивление R. Определить массу меди, необходимой для его изготовления. Удельное сопротивление меди равно ρс, а ее плотность ρп.

- Электромотор питается от сети с напряжением 220 В. Сопротивление обмотки мотора 2 Ом. Сила потребляемого тока 10 А. Найти потребляемую мощность и КПД мотора.

- Электрическую лампу сопротивлением 240 Ом, рассчитанную на напряжение 120 В, надо питать от сети напряжением 220 В. Какой длины нихромовый проводник с площадью поперечного сечения 0,55 мм2 надо включить последовательно с лампой? Удельное сопротивление нихрома равно 1,1 мкОм∙м.

- Каковы показания амперметра в цепи, изображенной на рисунке, если на конденсаторе емкостью C=20 мкФ находится заряд q=50 мкКл? сопротивление резисторов R1=2 Ом, R2=10 Ом, R3=25 Ом, R4=4 Ом.

- Конденсатор емкостью 100 мкФ заряжается до напряжения 500 В за 0,5 с. Каково среднее значение силы зарядного тока?

ДЗ Вариант 4.

- Алюминиевая и медная проволоки имеют равные массы и одинаковые площади поперечного сечения. Во сколько раз отличаются их сопротивления?. Удельное сопротивление меди равно cм, а ее плотность ρм. Удельное сопротивление алюминия равно cа, а его плотность ρа.

- Какую работу совершает электродвигатель пылесоса за 25 мин, если при напряжении 220 В сила тока в электродвигателе равна 1,25 А, а его КПД  80%?

- Определить силу тока, протекающую через сопротивление R1, в цепи, изображенной на рисунке, учитывая, что R1=2 кОм, R2=1 кОм, R3=2 кОм, U=24 В.

- Найти общее сопротивление цепи.

- Сила тока в цепи изменяется по закону I=I0+at, где a=2 А/с, I0=2 А. Определить заряд, который пройдет по проводнику за промежуток времени от t1=0 до t2=2 с.

# Text boxes

A1

A2

V2

V1

F

E

С

В

А

U

R6

R1

R2

R3

R4

R5

3R

2R

R

R3

R1

R2

R4

A

R

R

R

A

B

R

R

R

R3

R1

R2

R4

A

R

R

R

R

R

R

A

B

R3

R1

R2

R4

С

A

R1

R2

R3

U

B

A

2R

R

R

R